NORAKSTS

VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs”

Organizētais iepirkums

„Vibroblietes un zemes motorurbji ”

VAS “LAU”2015/62

Protokols – ziņojums - 2

Rīgā, 2015.gada 06.jūlijā

Pamatojoties uz VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” valdes priekšsēdētāja 2015.gada 01.jūnija rīkojumu Nr.3.1.-A.6/2015-81 „Par iepirkuma komisijas izveidošanu”, sēdē piedalās iepirkuma komisija (turpmāk-Komisija), kura ir tiesīga veikt šo iepirkumu:

Komisijas priekšsēdētāja:		Anastasija Udalova, Iepirkumu daļas vadītāja;

Komisijas locekļi:			Nikola Orlova, Iepirkumu daļas iepirkumu speciāliste;

Reinis Lilienšteins, Ražošanas departamenta Mehānikas daļas vadītāja p.i;

Komisijas sekretāre:			Nikola Orlova, Iepirkumu daļas iepirkumu speciāliste.

# Dienas kārtībā:

1. Vispārīgie jautājumi;

2.  Piedāvājumu vērtēšana;

2.1. Piedāvājumu noformējuma pārbaude;

2.2. Pretendentu atlase;

2.3. Piedāvājumu tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaude;

2.4. Piedāvājumu finanšu piedāvājumu vērtēšana;

3. Lēmuma par līguma slēgšanu pieņemšana.

1. Vispārīga informācija par iepirkumu:

- Iepirkuma identifikācijas numurs: VAS “LAU”2015/62

- Pasūtītāja nosaukums: VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs”;

- Datums, kad paziņojums par līgumu ievietots IUB mājas lapā: 10.06.2015.

- Līguma priekšmeta apraksts: Vibrobliešu un zemes motorurbju iegāde VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” vajadzībām;

- Līgumi par iepirkumu tiks slēgti atbilstoši „Publisko iepirkumu likuma” 8.2 pantā noteiktajai kārtībai;

- Piedāvājuma izvēles kritēriji: viszemākā cena katrā lotē;

- Piedāvājuma iesniegšanas vieta: VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs”, „Krustpils iela 4”, 1.stāvā, sēžu zālē;

- Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2015.gada 25.jūnijs plkst.11:00;

2. Piedāvājumu atvēršana:

Ziņo: Komisijas priekšsēdētāja A.Udalova: Līdz 2015. gada 25.jūnijam plkst. 11:00, ņemot vērā iepirkuma „Vibrobliešu un zemes motorurbju iegāde” piedāvājumu reģistru, tika iesniegti 4 (četri) Pretendentu  piedāvājumi.

Piedāvājumi iesniegti šādā secībā:

| Nr.p.k. | Pretendents | Iesniegšanas datums/laiks |
| --- | --- | --- |
|  | SIA „DINLATS” | 17.06.2015.plkst.13:22 |
|  | SIA „REPA” | 18.06.2015.plkst.15:06 |
|  | SIA „STOLLER” | 25.06.2015.plkst.09:35 |
|  | SIA „JC Commerce” | 25.06.2015.plkst.09:43 |

Tiek piedāvāts uzsākt iesniegto piedāvājumu izvērtēšanu atbilstoši Iepirkuma dokumentos izvirzītajām prasībām un kritērijiem, pa posmiem.

Komisijas locekļi: ar 3 (trīs) balsīm "PAR", 0 balsīm "PRET" vienbalsīgi pieņem lēmumu uzsākt vērtēšanu pa posmiem.

2.1. Piedāvājumu noformējuma pārbaude: tiek pārbaudīta Piedāvājumu noformēšanas atbilstība Nolikuma prasībām.

| Nr.p.k. | Pretendents | Atbilst/neatbilst |
| --- | --- | --- |
|  | SIA „DINLATS” | atbilst |
|  | SIA „REPA” | atbilst |
|  | SIA „STOLLER” | atbilst |
|  | SIA „JC Commerce” | atbilst |

Komisijas locekļi: izvērtējot iesniegto piedāvājumu atbilstību noteiktajām noformējuma prasībām, secina, ka visu Pretendentu piedāvājumi atbilst nolikumā noteiktajām noformējuma prasībām.

Komisijas locekļi ar 3 (trīs) balsīm "PAR", 0 balsīm "PRET" vienbalsīgi pieņem lēmumu turpināt visu Pretendentu vērtēšanu.

2.2. Pretendentu atlase: Komisijas locekļi uzsāk piedāvājumu vērtēšanu atbilstoši Pretendentu atlases (kvalifikācijas prasībām) atbilstoši Nolikuma IV nodaļai un iesniedzamos dokumentus atbilstoši V nodaļā izvirzītajām prasībām.

| Nr.p.k. | Pretendents | Reģistrēts Pretendents, 4.1.1., pilnvara | Pieteikums 5.2.1. | Informācija par Pretendenta pieredzi 4.1.3. | Atbilstība 5.2.2.punktam | Atbilstība 5.2.3.punktam |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | SIA „DINLATS” | + | + | + | + | + |
| 2. | SIA „REPA” | + | + | + | + | + |
| 3. | SIA „STOLLER” | + | + | + | + | + |
| 4. | SIA „JC Commerce” | + | + | + | + | + |

+atbilst

-neatbilst

Komisijas locekļi: Pretendentu atlases laikā noskaidroja Pretendentu kompetenci un atbilstību paredzamā iepirkuma līguma izpildes prasībām, pēc iesniegtajiem Pretendentu atlases dokumentiem, pārbaudot Pretendentu atbilstību katrai nolikumā izvirzītajām prasībām. Izvērtējot piedāvājumus, Komisijas locekļi konstatēja, ka visi Pretendenti atbilst Pretendentu atlases prasībām un pamatojoties uz Publisko iepirkumu likumu un Nolikuma prasībām, turpina Pretendenta vērtēšanu.

Komisijas locekļi ar 3 (trīs) balsīm "PAR", 0 balsīm "PRET" vienbalsīgi pieņem lēmumu turpināt visu Pretendentu vērtēšanu.

2.3. Tehniskais piedāvājums:

1.lote - Vibrobliete ar darba svaru 50-55kg 3.gab

Komisijas locekļi uzsāk Pretendentu tehnisko piedāvājumu 1.lotei „Vibrobliete ar darba svaru 50-55kg 3.gab” vērtēšanu atbilstoši Nolikuma pielikumos noteiktajām prasībām (pielikums Nr.2).

| Nr. p.k. | Raksturlielums | Pasūtītāja Prasības | JC Commerce | Stoller | Dinlats |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nosaukums | Vibrobliete | Ražotājs: NTC Modelis: VD12P | Ražotājs: ATLAS Modelis: LF 50 | Ražotājs: Atlas Copco Modelis: LF60 |
| 2 | Motora dzesēšanas veids | Gaisa dzesēšana | Gaisa dzesēšana | Gaisa dzesēšana | Apstiprinām |
| 3 | Degvielas veids | Benzīns | Benzīns | Benzīns | Apstiprinām |
| 4 | Motora jauda (kW) | 2.0 – 4.0 kW | 2,6 kW | 2.2 kW | 2.2 kW |
| 5 | Degvielas tvertnes tilpums (litri) | 2.0 – 4.0 litri | 2,5 l | 1.2 litri | 3.0 litri |
| 6 | Darba svars (kg) | 50-55kg | 60 kg | 53 kg | 66 kg (58 kg pašmasa) |
| 7 | Vibrācijas triecienspēks (kN) | 10 - 20kN | 12 kN | 8 kN | 10 kN |
| 8 | Maksimālais darba ātrums (m/min.) | 20 – 30 m/min. | 25 m/min | 24 m/min | 25 m/min |
| 9 | Darba platums (mm) | 300 – 500 mm | 330 mm | 320 mm | 350 mm |
| 9 | Ūdens izsmidzināšanas sistēma | Jābūt komplektā | Komplektā | Neietilpst komplektācija | Apstiprinām |
| 10 | Ūdens izsmidzināšanas sistēmas tvertnes tilpums (litri) | 5.0 - 10.0 litri | 5,0 litri | Neietilpst komplektācija | 5.0 litri |
| 11 | Vibrāciju slāpējošs rokturis, transportēšanas ritenīši, motors aprīkots ar aizsargrāmi un vienu pacelšanas cilpu, noslēgts ķīļsiksnas pārvads | Jābūt komplektā | Vibrāciju slāpējošs rokturis, transportēšanas ritenīši, motors aprīkots ar aizsargrāmi un vienu pacelšanas cilpu, noslēgts ķīļsiksnas pārvads, | Ietilpst komplektā | Apstiprinām |
| 12 | Darba plate | Pašattīroša un nodilumizturīga | Pašattīroša un nodilumizturīga | Pašattīroša un nodilumizturīga | Apstiprinām |
| 13 | Garantijas laiks | Ne mazāk kā 24 mēneši no piegādes brīža | 24 mēneši no piegādes brīža | 24 mēneši no piegādes brīža | Apstiprinām |
| 14 | Garantijas nosacījumu minimālās prasības | Garantijas remontu jāveic 3 darba dienu laikā, ja remontu nav iespējams veikt 3 darba dienu laikā, piegādātājam jānodrošina pasūtītājs ar līdzvērtīgu preci uz remontdarbu izpildes laiku | Garantijas remontu jāveic trīs darba dienu laikā, ja remontu nav iespējums veikt trīs darba dienu laikā, mēs nodrošinām pasūtītāju līdzvērtīgu preci uz remontdarbu izpildies laiku. | Piegādātājs veic garantijas remontu 3 darba dienu laikā, ja remontu nav iespējams veikt 3 darba dienu laikā, tad piegādātājs nodrošina pasūtītāju ar līdzvērtīgu preci uz remontdarbu izpildes laiku. | Apstiprinām |
| 15 | Piegādes laiks | Preču piegādes laiks nav lielāks kā 14 (četrpadsmit) dienas no līguma noslēgšanas dienas nodrošinot preču piegādi atbilstoši norādītajām piegādes adresēm: 3x Jelgava, Savienības iela 2 | Piegādes laiks 14 (četrpadsmit) dienas no līguma noslēgšanas dienas un nodrošinām preču piegādi uz adresi: Jelgava, Savienības iela 2, trīs gabalus. | Piegādātājs veic preču piegādi 14 dienu laikā no līguma noslēgšanas dienas nodrošinot preču piegādi atbilstoši pasūtītāja norādītajām adresēm: 3x Jelgava, Savienības iela 2 | Apstiprinām |
| 16 | Preces nodošana | Pie preču nodošanas piegādātājs veic instruktāžu un nodrošina ar tehnisko dokumentāciju valsts valodā | Pie preču nodošanas būs veikta instruktāža un nodrošināta tehniska dokumentācija valsts valodā | Pie preču nodošanas piegādātājs veic instruktāžu un nodrošina ar tehnisko dokumentāciju valsts valodā | Apstiprinām |
| 21 | cena par 1 gab, EUR bez PVN | 984 | 1017.35 | 1110 |
| 22 | plānotais skaits, gab | 3 | 3 | 3 |
| 22 | vērtējamā cena, EUR bez PVN (plānotais skaits X cena par 1 gab) | 2952.00 | 3052.05 | 3330.00 |

# Komisijas locekļi: vērtējot Pretendentu tehnisko piedāvājumu 1.lotei „Vibrobliete ar darba svaru 50-55kg 3.gab ” atbilstību nolikumā izvirzītajām prasībām, secina, ka SIA „JC Commerce” un SIA „DINLAT”  piedāvājumi 1.lotei „Vibrobliete ar darba svaru 50-55kg 3.gab” atbilst Nolikumā izvirzītajām Tehniskās specifikācijas (pielikuma Nr.2) prasībām. Savukārt Pretendenta SIA „STOLLER” piedāvājums 1.lotei neatbilst Nolikumā izvirzītajām Tehniskās specifikācijas 5., 7., 9., 10.  punktos noteiktajām (pielikuma Nr.2) prasībām (skat.tabulā).

# Komisijas locekļi: ar 3 (trīs) balsīm "PAR", 0 balsīm "PRET" vienbalsīgi pieņem lēmumu, ka Pretendentu SIA „JC Commerce” un SIA „DINLAT”  piedāvājumi 1.lotei atbilst Nolikumā izvirzītajām Tehniskās specifikācijas (pielikuma Nr.2) prasībām. Savukārt Pretendenta SIA „STOLLER”,  piedāvājums 1.lotei tālāk netiek vērtēts un, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likumu un Nolikuma prasībām, 1.lotei turpina tikai Pretendentu SIA „JC Commerce” un SIA „DINLAT”  piedāvājumu vērtēšanu.

2.lote - Vibrobliete ar darba svaru 70-90kg 9.gab

Komisijas locekļi uzsāk Pretendentu tehnisko piedāvājumu 2.lotei „Vibrobliete ar darba svaru 70-90kg 9.gab” vērtēšanu atbilstoši Nolikuma pielikumos noteiktajām prasībām (pielikums Nr.2).

| Nr. p.k. | Raksturlielums | Pasūtītāja Prasības | JC Commerce | Stoller | Dinlats |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nosaukums | Vibrobliete | Ražotājs: NTC Modelis: VD15 | Ražotājs: AMMANN Modelis: APF 1240 | Ražotājs:Atlas Copco Modelis:LF80 |
| 2 | Motora dzesēšanas veids | Gaisa dzesēšana | Gaisa dzesēšana | Gaisa dzesēsana | Apstiprinām |
| 3 | Degvielas veids | Benzīns | Benzīns | Benzīns | Apstiprinām |
| 4 | Motora jauda (kW) | 2.5 – 4.0 kW | 3,6 kW | 4 kW | 4.1 kW |
| 5 | Degvielas tvertnes tilpums (litri) | 2.0 – 4.0 litri | 3,6 l | 3.5 litri | 4.0 litri |
| 6 | Darba svars (kg) | 70 – 90 kg | 85 kg | 70 kg | 83-88 kg |
| 7 | Vibrācijas triecienspēks (kN) | 10 – 20kN | 15 kN | 12 kN | 19 kN |
| 8 | Maksimālais darba ātrums (m/min.) | 20 – 30 m/min. | 25 m/min | 20 m/min. | 30 m/min |
| 9 | Darba platums (mm) | 400 – 500 mm | 400 mm | 400 mm | 420 mm |
| 10 | Ūdens izsmidzināšanas sistēma | Jābūt komplektā | Komplektā | Ietilpst komplektā | Apstiprinām |
| 11 | Ūdens izsmidzināšanas sistēmas tvertnes tilpums (litri) | 7.0 – 15.0 litri | 12 litri | 10 litri | 13.0 litri |
| 12 | Vibrāciju slāpējošs rokturis, transportēšanas ritenīši, motors aprīkots ar aizsargrāmi un vienu pacelšanas cilpu, noslēgts ķīļsiksnas pārvads, gumijas paklājs bruģa blietēšanai | Jābūt komplektā | Vibrāciju slāpējošs rokturis, transportēšanas ritenīši, motors aprīkots ar aizsargrāmi un vienu pacelšanas cilpu, noslēgts ķīļsiksnas pārvads, gumijas paklājs bruģa blietēšanai | Ietilpst komplektā | Apstiprinām |
| 13 | Darba plate | Pašattīroša un nodilumizturīga | Pašattīrošā un nodilumizturīga | Pašattīroša un nodilumizturīga | Apstiprinām |
| 14 | Garantijas laiks | Ne mazāk kā 24 mēneši no piegādes brīža | 24 (divdesmit) mēneši no piegādes brīža | 24 mēnešī no piegādes brīža | Apstiprinām |
| 15 | Garantijas nosacījumu minimālās prasības | Garantijas remontu jāveic 3 darba dienu laikā, ja remontu nav iespējams veikt 3 darba dienu laikā, piegādātājam jānodrošina pasūtītājs ar līdzvērtīgu preci uz remontdarbu izpildes laiku | Garantijas remontu jāveic trīs darba dienu laikā, ja remontu nav iespējums veikt trīs darba dienu laikā, mēs nodrošinām pasūtītāju līdzvērtīgu preci uz remontdarbu izpildies laiku. | Piegādātājs veic garamtījas remontu 3 darba dienu laikā, ja remontu nav iespējams veikt 3 darba dienu laikā, tad piegadātājs nodrošina padūtītāju atr līdzvērtīgu preci uz remontdarbu izpildes laiku. | Apstiprinām |
| 16 | Piegādes laiks | Preču piegādes laiks nav lielāks kā 14 (četrpadsmit) dienas no līguma noslēgšanas dienas nodrošinot preču piegādi atbilstoši norādītajām piegādes adresēm: 1x Valmiera, Rīgas iela 65 1x Ogre, Dārza iela 25 3x Liepāja, O.Kalpaka iela37 3x Daugavpils, Vaļņu iela 15 1x Talsi, K.Mīlenbaha iela 25 | Piegādes laiks 14 (četrpadsmit) dienas no līguma noslēgšanas dienas un nodrošinām preču piegādi atbilstoši norādītājām piegādes adresēm: 1 x Valmiera, Rīgas iela 65 1 x Ogre, Dārza ielā 25 3 x Liepāja, O. Kalpaka iela 37 3 x Daugavpils, Vaļņu ielā 15 1 x Talsi, K. Mīlenbaha iela 25 | Piegādātājs veic preču piegādi 14 dienu laikā no līguma noslēgšanas dienas nodrošinot preču piegādi atbilstoši pasūtītāja norādītajām adresēm: 3x Jelgava, Savienības iela 2 | Apstiprinām |
| 17 | Preces nodošana | Pie preču nodošanas piegādātājs veic instruktāžu un nodrošina ar tehnisko dokumentāciju valsts valodā | Pie preču nodošanas būs veikta instruktāža un nodrošināta tehniska dokumentācija valsts valodā | Pie preču nodošanas piegādātājs veic instruktāžu un nodrošina ar tehnisko dokumentāciju valsts valodā | Apstiprinām |
| 21 | cena par 1 gab, EUR bez PVN | 1088 | 1349.98 | 1170 |
| 22 | plānotais skaits, gab | 9 | 9 | 9 |
| 22 | vērtējamā cena, EUR bez PVN (plānotais skaits X cena par 1 gab) | 9792.00 | 12149.82 | 10530.00 |

# Komisijas locekļi: vērtējot Pretendentu tehnisko piedāvājumu 2.lotei „Vibrobliete ar darba svaru 70-90kg 9.gab ” atbilstību nolikumā izvirzītajām prasībām, secina, ka SIA „JC Commerce”,  SIA „DINLAT” un SIA „STOLLER” piedāvājumi 2.lotei „Vibrobliete ar darba svaru 70-90kg 9.gab” atbilst Nolikumā izvirzītajām Tehniskās specifikācijas (pielikuma Nr.2) prasībām. Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likumu un Nolikuma prasībām, Komisija ar 3 (trīs) balsīm "PAR", 0 balsīm "PRET" vienbalsīgi pieņem lēmumu turpināt Pretendentu SIA „JC Commerce”, SIA „DINLAT” un SIA „STOLLER” piedāvājumu 2.lotei vērtēšanu.

3.lote - Vibrobliete ar darba svaru 195-210kg 1.gab

Komisijas locekļi uzsāk Pretendentu tehnisko piedāvājumu 3.lotei „Vibrobliete ar darba svaru 195-210kg 1.gab” vērtēšanu atbilstoši Nolikuma pielikumos noteiktajām prasībām (pielikums Nr.2).

| Nr. p.k. | Raksturlielums | Pasūtītāja Prasības | JC Commerce | Stoller | Dinlats | Repa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nosaukums | Vibrobliete ar reversu | Ražotājs: NTC Modelis: VDR32 | Ražotājs: AMMANN Modelis:APR 3020 | Ražotājs:Atlas Copco Modelis:LG200 | Ražotājs:MIKASA Modelis:MVH-207 |
| 2 | Motora dzesēšanas veids | Gaisa dzesēšana | Gaisa dzesēšana | Gaisa dzesēsana | Apstiprinam | IR |
| 3 | Degvielas veids | Benzīns | Benzīns | Benzīns | Apstiprinam | IR |
| 4 | Motora jauda (kW) | 3.5 – 6.5 kW | 4,1 kW | 6.3 kW | 4.8 kW | 5.3 kW |
| 5 | Degvielas tvertnes tilpums (litri) | 3.0 – 7.0 litri | 3,6 L | 6 litri | 5.0 litri | 5.3 litri |
| 6 | Darba svars (kg) | 195 – 210 kg | 210 kg | 200 kg | 217 kg (darba svars) | 214 kg |
| 7 | Vibrācijas triecienspēks (kN) | 20 – 40kN | 32 kN | 30 kN | 36 kN | 35 kN |
| 8 | Maksimālais darba ātrums (m/min.) | 20 – 30 m/min. | 22 m/min | 0 - 22 m/min. | 25 m/min | 22m/min |
| 9 | Darba platums (mm) | 500 – 700 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 600x720 |
| 10 | Vibrāciju slāpējošs rokturis, transportēšanas ritenīši, motors aprīkots ar aizsargrāmi un vienu pacelšanas cilpu, noslēgts ķīļsiksnas pārvads | Jābūt komplektā | Vibrāciju slāpējošs rokturis, transportēšanas ritenīši, motors aprīkots ar aizsargrāmi un vienu pacelšanas cilpu, noslēgts ķīļsiksnas pārvads | Ietilpst komplektā | Apstiprinam | IR |
| 11 | Vadāmība | Maināms kustības virziens (reverss) | Maināms kustības virziens (reverss) | Maināms kustības virziens | Apstiprinam | IR |
| 12 | Darba plate | Pašattīroša un nodilumizturīga | Pašattīrošā un nodilumizturīga | Pašattīroša un nodilumizturīga | Apstiprinam | IR |
| 13 | Garantijas laiks | Ne mazāk kā 24 mēneši no piegādes brīža | 24 (divdesmit) mēneši no piegādes brīža | 24 mēnešī no piegādes brīža | Apstiprinam | 24 mēneši |
| 14 | Garantijas nosacījumu minimālās prasības | Garantijas remontu jāveic 3 darba dienu laikā, ja remontu nav iespējams veikt 3 darba dienu laikā, piegādātājam jānodrošina pasūtītājs ar līdzvērtīgu preci uz remontdarbu izpildes laiku | Garantijas remontu jāveic trīs darba dienu laikā, ja remontu nav iespējums veikt trīs darba dienu laikā, mēs nodrošinām pasūtītāju līdzvērtīgu preci uz remontdarbu izpildies laiku. | Piegādātājs veic garamtījas remontu 3 darba dienu laikā, ja remontu nav iespējams veikt 3 darba dienu laikā, tad piegadātājs nodrošina padūtītāju atr līdzvērtīgu preci uz remontdarbu izpildes laiku. | Apstiprinam | Garantijas remonts 3 dienu laikā, Maiņas tehnika garantijas laikā. |
| 15 | Piegādes laiks | Preču piegādes laiks nav lielāks kā 14 (četrpadsmit) dienas no līguma noslēgšanas dienas nodrošinot preču piegādi atbilstoši norādītajām piegādes adresēm: 1x Talsi, K.Mīlenbaha iela 25 | Piegādes laiks 14 (četrpadsmit) dienas no līguma noslēgšanas dienas un nodrošinām preču piegādi atbilstoši norādītājām piegādes adresēm: 1 x Talsi, K. Mīlenbaha iela 25 | Piegādātājs veic preču piegādi 14 dienu laikā no līguma noslēgšanas dienas nodrošinot preču piegādi atbilstoši pasūtītāja norādītajām adresēm: 3x Jelgava, Savienības iela 2 | Apstiprinam | Tehnika atrodas noliktavā Rīgā |
| 16 | Preces nodošana | Pie preču nodošanas piegādātājs veic instruktāžu un nodrošina ar tehnisko dokumentāciju valsts valodā | Pie preču nodošanas būs veikta instruktāža un nodrošināta tehniska dokumentācija valsts valodā | Pie preču nodošanas piegādātājs veic instruktāžu un nodrošina ar tehnisko dokumentāciju valsts valodā | Apstiprinam | IR |
| 21 | cena par 1 gab, EUR bez PVN | 2778 | 3540.23 | 3200 | 3902.8 |
| 22 | plānotais skaits, gab | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 22 | vērtējamā cena, EUR bez PVN (plānotais skaits X cena par 1 gab) | 2778.00 | 3540.23 | 3200.00 | 3902.8 |

# Komisijas locekļi: vērtējot Pretendentu tehnisko piedāvājumu 3.lotei „Vibrobliete ar darba svaru 195-210kg 1.gab ” atbilstību nolikumā izvirzītajām prasībām, secina, ka SIA „JC Commerce”,  SIA „DINLAT”, SIA „STOLLER” un SIA „Repa” piedāvājumi 3.lotei „Vibrobliete ar darba svaru 195-210kg 1.gab” atbilst Nolikumā izvirzītajām Tehniskās specifikācijas (pielikuma Nr.2) prasībām. Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likumu un Nolikuma prasībām, Komisija ar 3 (trīs) balsīm "PAR", 0 balsīm "PRET" vienbalsīgi pieņem lēmumu turpināt Pretendentu SIA „JC Commerce”, SIA „DINLAT” , SIA „STOLLER” un SIA „Repa” piedāvājumu 3.lotei vērtēšanu.

4.lote – Zemes motorurbis  2.gab

Komisijas locekļi uzsāk Pretendenta tehniskā piedāvājuma 4.lotei „Zemes motorurbis 2.gab” vērtēšanu atbilstoši Nolikuma pielikumos noteiktajām prasībām (pielikums Nr.2).

| Nr. p.k. | Raksturlielums | Pasūtītāja Prasības | Stoller |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nosaukums | Zemes motorurbis | Ražotājs: STIHL Modelis: BT 360 |
| 2 | Gaisa dzesēšanas motors ar karburatoru, kura tilpums (cm3) | Ne mazāk kā 60 cm3 | 60.3 cm3 |
| 3 | Motora jauda (kW) | Ne mazāk kā 2.9 kW | 3 kW |
| 4 | Degvielas tvertnes tilpums (litri) | 0.5 – 1.5 litri | 0.55 litri |
| 5 | Svars (kg) | Ne vairāk kā 30 kg | 28.8 kg |
| 6 | Urbšanas ātrums | 45 – 55 apgr./min. | 50 apgr./ min |
| 7 | Urbšanas dziļums lietojot urbja vārpstas pagarinājumu | Ne mazāk kā 1100 mm | 1150 mm |
| 8 | Salokāmi rokturi | Jānodrošina | Ietilpts komplektācijā |
| 9 | Urbšanas instrumenti (urbji) | Jābūt komplektā. 120 mm un 280 mm diametrā | Komplektā ietilpst 120 mm un 280 mm diametra urbis |
| 10 | Urbja pagarinājums | Jābūt komplektā. Garums 400 – 600 mm | 500 mm |
| 11 | Zemes motorurbja lietošana | Paredzēts darbināt un lietot 2 (diviem) operatoriem kopā | Paredzēts lietot 2 operatoriem kopā |
| 12 | Drošības slēdzis otram operatoram | Jānodrošina | Ietilpts komplektācijā |
| 13 | Drošības sajūgs | Jānodrošina | Ietilpts komplektācijā |
| 14 | Reversās kustības saslēgs | Jānodrošina | Ietilpts komplektācijā |
| 15 | Kombikanna degvielai un eļļai (litri) | Jābūt komplektā. Degvielas tilpums 5-6 litri, eļļas tilpums 2.5-3.0 litri | Kombinēta degvielas/eļļas kanna. Degvielas tilpums 6 litri, eļļas tilpums 2.5 litri |
| 16 | Garantijas laiks | Ne mazāk kā 24 mēneši no piegādes brīža | 24 mēneši no piegādes brīža |
| 17 | Garantijas nosacījumu minimālās prasības | Garantijas remontu jāveic 3 darba dienu laikā, ja remontu nav iespējams veikt 3 darba dienu laikā, piegādātājam jānodrošina pasūtītājs ar līdzvērtīgu preci uz remontdarbu izpildes laiku | Piegādātājs veic garantijas remontu 3 darba dienu laikā, ja remontu nav iespējams veikt 3 darba dienu laikā, tad piegādātājs nodrošina pasūtītāju ar līdzvērtīgu preci uz remontdarbu izpildes laiku. |
| 18 | Piegādes laiks | Preču piegādes laiks nav lielāks kā 14 (četrpadsmit) dienas no līguma noslēgšanas dienas nodrošinot preču piegādi atbilstoši norādītajām piegādes adresēm: 1x Valmiera, Rīgas iela 65 1x Jēkabpils nov., Ābeļu pag., Brīvības iela 2 | Piegādātājs veic preču piegādi 14 dienu laikā no līguma noslēgšanas dienas nodrošinot preču piegādi atbilstoši pasūtītāja norādītajām adresēm: 3x Jelgava, Savienības iela 2 |
| 19 | Preces nodošana | Pie preču nodošanas piegādātājs veic instruktāžu un nodrošina ar tehnisko dokumentāciju valsts valodā | Pie preču nodošanas piegādātājs veic instruktāžu un nodrošina ar tehnisko dokumentāciju valsts valodā |
| 21 | cena par 1 gab, EUR bez PVN | 2886.59 |
| 22 | plānotais skaits, gab | 2 |
| 22 | vērtējamā cena, EUR bez PVN (plānotais skaits X cena par 1 gab) | 5773.18 |

Komisijas locekļi: vērtējot Pretendenta tehnisko piedāvājumu 4.lotei „Zemes motorurbis 2.gab” atbilstību nolikumā izvirzītajām prasībām, secina, ka SIA „STOLLER” piedāvājums 4.lotei „Zemes motorurbis 2.gab” atbilst Nolikumā izvirzītajām Tehniskās specifikācijas (pielikuma Nr.2) prasībām. Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likumu un Nolikuma prasībām, Komisija ar 3 (trīs) balsīm "PAR", 0 balsīm "PRET" vienbalsīgi pieņem lēmumu turpināt Pretendenta SIA„STOLLER”, piedāvājuma 4.lotei vērtēšanu.

2.4. Finanšu piedāvājums, kurš ir sagatavots atbilstoši Nolikuma pielikumā Nr.2 TEHNISKAIS un FINANŠU PIEDĀVĀJUMS noteiktajām prasībām:

1.lote Vibrobliete ar darba svaru 50-55kg 3.gab

| Pretendents | Iegādes apjoms | Iepirkuma priekšmeta nosaukums | Vienas Preces vienības cena, EUR bez PVN | Kopējā piedāvājuma summa, EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SIA „JC Commerce” | 3 | Vibrobliete ar darba svaru 50-55 kg | 984.00 | 2952.00 |
|  |  |  | Kopējais finanšu piedāvājums |  |

| Pretendents | Iegādes apjoms | Iepirkuma priekšmeta nosaukums | Vienas Preces vienības cena, EUR bez PVN | Kopējā piedāvājuma summa, EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SIA „Dinlats” | 3 | Vibrobliete ar darba svaru 50-55 kg | 1110.00 | 3330.00 |
|  |  |  | Kopējais finanšu piedāvājums |  |

# Komisijas locekļi: Aplūkojot Finanšu piedāvājuma vērtēšanas tabulas, secina, ka Pretendenta piedāvājums, ar viszemāko piedāvāto cenu 1.lotei „Vibrobliete ar darba svaru 50-55kg 3.gab” ir SIA „JC Commerce”.

# Komisijas locekļi ar 3 balsīm "PAR", 0 balsīm "PRET" vienbalsīgi pieņem lēmumu par uzvarētāju 1.lotei „Vibrobliete ar darba svaru 50-55kg 3.gab” atzīt SIA „JC Commerce”.

# Komisija, pārbaudot vai Pretendents SIA „JC Commerce” nav izslēdzams no dalības iepirkumā atbilstoši Publisko iepirkuma likuma 8².panta piektās daļas 1. un 2. punktam, konstatēja, ka uz pretendentu „JC Commerce”, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības 1.lotē, netika konstatēti Publisko iepirkuma likuma 8².panta piektajā daļā norādīto izslēgšanas gadījumu esamība.

2.lote Vibrobliete ar darba svaru 70-90kg 9.gab

| Pretendents | Iegādes apjoms | Iepirkuma priekšmeta nosaukums | Vienas Preces vienības cena, EUR bez PVN | Kopējā piedāvājuma summa, EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SIA „JC Commerce” | 9 | Vibrobliete ar darba svaru 70-90 kg | 1088.00 | 9792.00 |
|  |  |  | Kopējais finanšu piedāvājums |  |

| Pretendents | Iegādes apjoms | Iepirkuma priekšmeta nosaukums | Vienas Preces vienības cena, EUR bez PVN | Kopējā piedāvājuma summa, EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SIA „Stoller” | 9 | Vibrobliete ar darba svaru 70-90 kg | 1349.98 | 12149.81 |
|  |  |  | Kopējais finanšu piedāvājums |  |

| Pretendents | Iegādes apjoms | Iepirkuma priekšmeta nosaukums | Vienas Preces vienības cena, EUR bez PVN | Kopējā piedāvājuma summa, EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SIA „Dinlats” | 9 | Vibrobliete ar darba svaru 70-90 kg | 1170.00 | 10530.00 |
|  |  |  | Kopējais finanšu piedāvājums |  |

# Komisijas locekļi: Aplūkojot Finanšu piedāvājuma vērtēšanas tabulas, secina, ka Pretendenta piedāvājums, ar viszemāko piedāvāto cenu 2.lotei „Vibrobliete ar darba svaru 70-90kg 9.gab” ir SIA „JC Commerce”.

# Komisijas locekļi ar 3 balsīm "PAR", 0 balsīm "PRET" vienbalsīgi pieņem lēmumu par uzvarētāju 2.lotei „Vibrobliete ar darba svaru 70-90kg 9.gab” atzīt SIA „JC Commerce”.

# Komisija, pārbaudot vai Pretendents SIA „JC Commerce” nav izslēdzams no dalības iepirkumā atbilstoši Publisko iepirkuma likuma 8².panta piektās daļas 1. un 2. punktam, konstatēja, ka uz pretendentu „JC Commerce”, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības 2.lotē, netika konstatēti Publisko iepirkuma likuma 8².panta piektajā daļā norādīto izslēgšanas gadījumu esamība.

3.lote Vibrobliete ar darba svaru 195-210kg 1.gab

| Pretendents | Iegādes apjoms | Iepirkuma priekšmeta nosaukums | Vienas Preces vienības cena, EUR bez PVN | Kopējā piedāvājuma summa, EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SIA „JC Commerce” | 1 | Vibrobliete ar darba svaru 195-210 kg | 2778.00 | 2778.00 |
|  |  |  | Kopējais finanšu piedāvājums |  |

| Pretendents | Iegādes apjoms | Iepirkuma priekšmeta nosaukums | Vienas Preces vienības cena, EUR bez PVN | Kopējā piedāvājuma summa, EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SIA „Stoller” | 1 | Vibrobliete ar darba svaru 195-210 kg | 3540.23 | 3540.23 |
|  |  |  | Kopējais finanšu piedāvājums |  |

| Pretendents | Iegādes apjoms | Iepirkuma priekšmeta nosaukums | Vienas Preces vienības cena, EUR bez PVN | Kopējā piedāvājuma summa, EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SIA „Dinlats” | 1 | Vibrobliete ar darba svaru 195-210 kg | 3200.00 | 3200.00 |
|  |  |  | Kopējais finanšu piedāvājums |  |

| Pretendents | Iegādes apjoms | Iepirkuma priekšmeta nosaukums | Vienas Preces vienības cena, EUR bez PVN | Kopējā piedāvājuma summa, EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SIA „Repa” | 1 | Vibrobliete ar darba svaru 195-210 kg | 3902.80 | 3902.80 |
|  |  |  | Kopējais finanšu piedāvājums |  |

# Komisijas locekļi: Aplūkojot Finanšu piedāvājuma vērtēšanas tabulas, secina, ka Pretendenta piedāvājums, ar viszemāko piedāvāto cenu 3.lotei „Vibrobliete ar darba svaru 195-210kg 1.gab” ir SIA „JC Commerce”.

# Komisijas locekļi ar 3 balsīm "PAR", 0 balsīm "PRET" vienbalsīgi pieņem lēmumu par uzvarētāju 3.lotei „Vibrobliete ar darba svaru 195-210kg 1.gab” atzīt SIA „JC Commerce”.

# Komisija, pārbaudot vai Pretendents SIA „JC Commerce” nav izslēdzams no dalības iepirkumā atbilstoši Publisko iepirkuma likuma 8².panta piektās daļas 1. un 2. punktam, konstatēja, ka uz pretendentu SIA „JC Commerce”, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības 3.lotē, netika konstatēti Publisko iepirkuma likuma 8².panta piektajā daļā norādīto izslēgšanas gadījumu esamība.

# 4.lote Zemes motorurbis 2.gab

| Pretendents | Iegādes apjoms | Iepirkuma priekšmeta nosaukums | Vienas Preces vienības cena, EUR bez PVN | Kopējā piedāvājuma summa, EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SIA „Stoller” | 2 | Zemes motorurbis | 2886.59 | 5773.18 |
|  |  |  | Kopējais finanšu piedāvājums |  |

# Komisijas locekļi ar 3 balsīm "PAR", 0 balsīm "PRET" vienbalsīgi pieņem lēmumu par uzvarētāju 4.lotei „Zemes motorurbis 2.gab” atzīt SIA „STOLLER”.

# Komisija, pārbaudot vai Pretendents SIA „STOLLER” nav izslēdzams no dalības iepirkumā atbilstoši Publisko iepirkuma likuma 8².panta piektās daļas 1. un 2. punktam, konstatēja, ka uz pretendentu SIA „STOLLER”, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības 4.lotē, netika konstatēti Publisko iepirkuma likuma 8².panta piektajā daļā norādīto izslēgšanas gadījumu esamība.

# Ņemot vērā VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” iepirkuma "Vibroblietes un zemes motorurbji", ID.Nr. VAS „LAU” 2015/62 Pretendentu iesniegto piedāvājumu un šo piedāvājumu atbilstību nolikuma prasībām, Komisijas locekļi ar 3 balsīm "PAR", 0 balsīm "PRET" vienbalsīgi:

NOLĒMA:

- par iepirkuma uzvarētāju pasludināt un līgumu slēgt - 1.lotē „Vibrobliete ar darba svaru 50-55kg  3.gab” ar  SIA „JC Commerce” par kopējo līgumsummu 2952.00 EUR (bez PVN);

2.lotē „Vibrobliete ar darba svaru 70-90kg  9.gab” ar  SIA „JC Commerce” par kopējo līgumsummu 9792.00  EUR (bez PVN);

3.lotē „Vibrobliete ar darba svaru 195-210kg 1.gab” ar  SIA „JC Commerce” par kopējo līgumsummu 2778.00 EUR (bez PVN);

4.lotē „Zemes motorurbis 2.gab” ar  SIA „STOLLER” par kopējo līgumsummu 5773.18 EUR (bez PVN);

2. nosūtīt Pretendentiem paziņojumu par Komisijas pieņemto lēmumu;

3. ne vēlāk kā 5 dienas pēc tam, kad tiks noslēgts līgums, publicēt informatīvo paziņojumu par noslēgto līgumu IUB mājas lapā.

Komisijas priekšsēdētāja:				______/paraksts/______/A.Udalova/

Komisijas locekļi:					______/paraksts/______/N.Orlova/

______/paraksts/______/R.Lilienšteins/

Komisijas sekretāre:					______/paraksts/______/N.Orlova/